# EDSR-900

# Цифровой 9-и канальный дуплексный видеорегистратор

# Комплектация:  2 жестких диска по 320Gb в комплекте

Цифровой 9-и канальный дуплексный спецвидеомагнитофон. Русскоязычное меню. Сквозные каналы; 4 программируемых матричных выхода (BNC); тревожный монитор. Длительность записи от 100 час. (50 п/с) до 118000 час. (0,1 п/с), 2 аудиовхода (MIC); 2HDD х 320Гб в комплекте; "горячая" замена; разрешение 720х576; детектор движения для каждого канала; 9 вх и 1 вых тревоги; Ethernet RJ45 (10 Base T); RS 232 RS 485 вх. вых.- Base-RS-232, RS-485, AC220B, 430х88х300; вес 6 кг., t=0°C+50°C.

Цифровой 9-канальный дуплексный видеорегистратор (в обиходной лексике - спецвидеомагнитофон) EDSR-900 тайваньской фирмы «EverFocus» можно отнести к технике видеонаблюдения самого высокого класса.

Имеющий два аудио- и девять независимых видеовходов, оснащенный сразу двумя жесткими дисками суммарным объемом в 640 Gb, рассчитанный на запись длительностью до 118000 часов, этот видеорегистратор прекрасно подойдет для сложных многоуровневых систем безопасности. При этом его вес не превышает 6 кг.

Среди дополнительных опций можно отметить блокировку клавиатуры, удобно организованный поиск в архивных данных (фильтрация по времени, дате и тревожному сигналу). Кроме этого в модели реализован тройственный принцип управления – кнопочное, с передней панели и с помощью специального манипулятора «Jog-Shuttle». Интуитивно понятное управление цифровым прибором EDSR-900 (сродни работе с обыкновенным видеомагнитофоном) позволяет осуществлять эффективный контроль и охрану объекта даже человеку, неискушенному в системах видеонаблюдения.

Все видеорегистраторы фирмы «EverFocus» используют уникальную технологию сжатия данных, что способствует значительной экономии пространства жесткого диска.

## Описание:

| Стандарт видео | NTSC/PAL |
| --- | --- |
| Видеовходы | 9 BNC 1Vp-p/75 Ом, сквозной канал для каждого входа |
| Видеовыход | 1 BNC 1Vp-p/75 Ом функциональный монитор, 1 S-Video функциональный монитор, 5 BNC 1Vp-p/75 Ом (1- тревожный монитор, 4- программируемая матрица) |
| Аудиовход | 2 микрофонных |
| Аудиовыход | 1 |
| Компрессия | M-JPEG |
| Разрешение | 720 x 576 (PAL) |
| Формат экрана | Full, 4, 6, 7, 9, PIP, и 2х2 zoom |
| Детектор движения | гибкая настройка с изменением чувствительности |
| Compact Flash Memory | разъем под Compact Flash карту |
| Входы тревог | 9 |
| Выходы тревог | 1 |
| Скорость записи | 50 полей/сек. |
| Мониторинг | реальное время |
| Режим записи | постоянный, по расписанию, по тревоге |
| Архив | 2х IDE HDD, 320 Гб. с возможностью «горячей замены» |
| Работа с архивом | поиск по времени, по тревоге, по дате |
| Контроль потери видеосигнала | да |
| Протокол событий | да |
| Пользовательский интерфейс | экранное меню |
| Управление | кнопочное, с передней панели и Jog-Shuttle манипулятор |
| Ethernet | RJ45 разъем, 10 Мбит/с (10Base-T) |
| Безопасность | блокировка клавиатуры |
| Watch Dog таймер | да |
| Таймер | встроенные часы реального времени |
| RS-232 | 9-pin разъем |
| RS-485 | RJ11 |
| Электропитание | AC 220B |
| Размеры | 430 x 88 x 300 мм |
| Потребляемая мощность | Max 100 Вт |
| Температурный режим | 0°C ~ +45°C |
| Вес | 6кг. |