Спецификация

| Модель | FE ID91A/10M |
| --- | --- |
| Тип матрицы | 1/3” SONY super HAD CCD II |
| Кол-во пикселей | 976 (Г) X 582 (В) |
| Тип развёртки | 2:1 череcстрочная |
| Синхронизация | внутренняя |
| Разрешение | 750 твл |
| Объектив | 3.6мм |
| UTC | есть |
| Баланс белого | есть |
| AGC | есть |
| BLC | есть |
| DNR | есть |
| День/ночь | авто |
| Отношение сигнал/шум | Более 50dB(AGC Выкл) |
| Видеосигнал | 1 В (75 Ом Вкл.) |
| Мин. освещённость | 0.01люкс/F1.2 |
| Питание | 12В±10% Постоянного тока |
| Потребление энергии | 105 mA(ИК выкл), 185 mA(ИК вкл), |
| Дистанция Ик подсветки | 10м |
| Степень защиты | IP66 |
| Температурный режим | -40С~+50С |
| Размер корпуса | Φ60 X 57.3(В)мм |

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Не используйте камеру в экстремальных температурных условиях. Рекомендуемый температурный режим -40С~+50С.

- Не устанавливайте камеру под нестабильным освещением..

- Не используйте камеру в условиях с высокой влажностью. Это может сказаться на ухудшении качества изображения.

- Не разбирайте камеру. Разбор камеры, техническое обслуживание и ремонт проводить исключительно силами специалистов в специализированных сервисных центрах

- Протирайте стекло объектива только мягкой сухой тканью.

- Убедитесь в правильном напряжении питания до подключения.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристик.

Видеокамера цветного изображения

FE ID91A/10M

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Схема подключения

# Text boxes

4                                                       1

2                                                       3

Видео выход

DC12В